## Slide 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MENTOURI –CONSTANTINE
FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE DE LA GEOGRAPHIE ;
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DEPARTEMENT :GTU
FILIERE :3 ANNEE GESTION DES TECHNIQUES URBAINE
climat urbain
Diriger par : Fait par :
M : BOUAAROUDJ NEDJOI TAZEBINT NOURADDINE
KAIDI ILYESSE
DJELLOULI ABDELHADI
MANSOURI DJAMEL
ANNE UNVERSITAIR 2005-2006

## Slide 2
Plans de travaille
I Introduction
II Les définition
1. Climat
2. Climatologie
3. Climat urbaine
4. L’atmosphère
III L’adaptation de l’architecteur dans climat méditerranéens
IV L’influence de l’urbanisation sur le climat
1.Radiation et température
2.L’îlot de chaleur urbain
3.Les vents urbain
4.L’influence de l’humidité et les précipitation
V La pollution atmosphérique
1.La pollution atmosphérique au niveau des toits
2.La pollution atmosphérique au niveau des rues
3.Les pluie acides
4.La pollution et le climat urbaine
VI Problèmes urbain liés au climat
1.Le froid
2.Le problèmes de l’eau dans les villes
3.Confort , malades et climat urbain
VII Quelque solution
VIII Conclusion

## Slide 3
I Introduction :
La population mondiale augmente rapidement ,et est de plus en plus concentrée dans les zones urbaines et industrialisées ont des surfaces (pierre,ciments) qui ont des caractéristiques très différentes des surfaces naturelles(prés,forêts et champs).Ceci a un impact sur les transferts de chaleur et d’eau, sur l’écoulement de l’eau et modifie la température,les précipitations et la couverture nuageuse .Les bâtiments élevés,avec des coins pointus,changent la façon dont le vent se déplace ,par rapport aux zones rurales.
II Les définition :
1. Climat : Le climat a été défini en termes généraux comme « la série des états de l’atmosphère au-dessus d’un lieu, dans leur succession habituelle ». Contrairement à d’autres traits de la géographie physique, il n’est pas directement visible ; seules ses conséquences le sont. Il a une dimension non seulement spatiale, mais aussi temporelle
2 .Climatologie : Le terme de climatologie a, pour les météorologistes, un sens assez restrictif : l’établissement et l’étude de statistiques relatives aux éléments du climat. Mais, plus largement, on entend par ce mot la science qui donne une description systématique et une explication de la répartition des climats.
3. Climat urbain : Climat des grandes villes caractérisé par des différences climatiques (comparé aux régions proches) attribuables à la communauté urbaine.
4. Climatologie urbaine : Étude des effets des grandes villes sur l'environnement tels que l'augmentation de la rugosité de surface, les polluants urbains en tant que sources de noyaux de condensation, les valeurs plus élevées du contenu en vapeur d'eau, la réduction de l'insolation, etc.
5. L’atmosphère : L'atmosphère est la couche d'air qui entoure le globe terrestre. Du point de vue de la physique, l'atmosphère obéit aux mêmes lois que l'eau puisqu'il s'agit d'un fluide. La seule différence est que la densité de l'atmosphère est plus faible que celle de l'eau.

## Slide 4
L’influence de l’urbanisation sur le climat
1 radiation et température
2 îlot de chaleur urbain
3 Les vents urbains
4 l’influence de l’humidité et les précipitations

## Slide 5
le rayonnement visible correspond à la << lumière>> il nous arrive directement ou est diffusé par les aérosols . les poussières et les nuages arrivée au niveau du substratum une partie de ce rayonnement est renvoyée dans l’espace (albedo ). Une autre pénètre dans le sol ou reste stockée dans les maisons.
Le rayonnement infrarouge provient de la transformation du rayonnement visible en <<chaleur >> dans l’atmosphère et à la surface du sol . une partie de cette énergie sert à l’évaporation , c'est-à-dire à l’évaporation de l’eau et la transpiration des plantes( chaleur latente) . une autre partie est utilisée pour chauffer l’air à proximité ( chaleur sensible ) .comme dans les ville , l’évaporation est faible , la chaleur sensible est importante et le réchauffement de l’air , s’explique pour cette raison .
le bilan radiatif de la ville

## Slide 6
R 1 le rayonnement réfléchi par la haute atmosphère est semblable ;
R 2 le rayonnement réfléchi par les nuages vers l’espace ou vers le sol est à peu prés équivalent . la nébulosité est en moyenne peu différente entre la ville et la campagne parfois ,elle est légèrement supérieure dans la premier cas et diminue donc l’arrivée du rayonnement direct.
R 3 le rayonnement diffus est beaucoup plus important car les particules solides ou gazeuses sont beaucoup plus nombreuses que dans les campagnes
Apport d'énergie solaire dans la ville

## Slide 7
Lorsque le terrain est accidenté , la structure de la basse atmosphère va être modifiée . la brise de montagne qui descende le long des versants perturbe le schéma général
Cette brise qui correspond à la descente des masses d’air froides qui se fument le soir et durant la nuit s’écoule le long des pentes . elle va se glisser sous l’air chaude d’origine urbaine . Des courants complexes ascendants ou descendants se forment alors .
Cette situation , que l’on trouve à Berne , survient dans les vallées au fond desquelles l’air froid tend à s’accumuler . A Strasbourg , par exemple , l’inversion thermique froide peut certains jours recouvrir la ville . C’est dans cette faible épaisseur d’air que se maintiennent les fortes valeurs de polluants .

## Slide 8
La figure présente les valeurs d'albédo pour les différents types de surfaces urbaines. L'albédo mesure la quantité d'énergie solaire reflétée par la surface. Un albédo bas implique des températures de surface plus élevées puisqu’une plus grande quantité d'énergie est absorbée.

## Slide 9
1Qu’est-ce qu’un îlot de chaleur urbain ?:
On définit l’îlot de chaleur comme une zone urbanisée caractérisée par des températures estivales plus élevées que l’environnement immédiat, avec des
différences qui varient selon les auteurs de 5à10°C . L’îlot de chaleur urbain constitue la résultante de phénomènes climatologiques particuliers causés par des facteurs spécifiques aux milieux bâtis plus denses. Il s’agit très certainement de la manifestation climatologique la plus évidente provoquée par l’urbanisation, dont la résultante est l’augmentation de la température. La présence d’une grande ville comme Mexico, New York ou Montréal modifie sensiblement le climat d’une région, ne serait-ce que par l’augmentation de la température en milieu urbain.
Les facteurs contribuant à la formation d’îlots de chaleur : Le nombre d'habitants est un paramètre essentiel de l'existence d'un îlot de chaleur. Dans les villes dont la population atteint 500 000 à un million d'habitants, la température de l'air est généralement supérieure de 1,1 à 1,2 °C par rapport à la zone rurale environnante. Dans les villes de plus d'1 million d'habitants cette écart passe à 1,2 voire 1,5°C. Cependant, ce sont des valeurs moyennes et les écarts maximaux peuvent être plus importants Là où les précipitations estivales sont relativement plus importantes dans l'année, l'évaporation possible est plus élevée dans les campagnes, en cette saison, qu'en hiver et par suite la consommation d'énergie sous forme de chaleur latente est plus grande : le réchauffement de la température de l'air est alors bien moindre dans la zone rurale.
En hiver, l'évaporation est inférieure, ce qui expliquerait la plus petite différence dans les endroits où les précipitations hivernales sont fortes. Ceci expliquerait également le comportement différent de la variation de l'intensité de l'îlot de chaleur urbain dans les zones tropicales : celui-ci est proportionnellement moins important dans les petites villes où l'espace imperméable est relativement faible; il devient plus étendu lorsque la taille de la ville dépasse un million d'habitants : réduction des espaces verts, surfaces bâties plus considérables, donc diminution plus importante de l'évaporation. Bien tendu, d'autres éléments explicatifs interviennent : rues ­canyons comme à New York, couleurs des bâtiments et des toits, aspect de l'espace rural environnant...
Evolution des agglomération l’étendue de cet îlot de chaleur coïncide avec la partie de l’agglomération construite .
Evolution différente du centre et de la périphérie

## Slide 10
L'îlot de chaleur de New York
Les zones les plus chaudes sont en rouge

## Slide 11
Le nombre d'habitants est un paramètre essentiel de l'existence d'un îlot de chaleur. Dans les villes dont la population atteint 500 000 à un million d'habitants, la température de l'air est généralement supérieure de 1,1 à 1,2 °C par rapport à la zone rurale environnante. Dans les villes de plus d'1 million d'habitants cette écart passe à 1,2 voire 1,5°C. Cependant, ce sont des valeurs moyennes et les écarts maximaux peuvent être plus importants

## Slide 12
L’ îlot de chaleur apparaît plus nettement pour les minima de température. La partie la plus chaude correspond généralement au centre de l'agglomération. Il apparaît moins nettement pour les maxima de température qui sont plus dépendants de l'échauffement du substratum fort variable, mais il est aussi plus difficile à mesurer.
L'influence des espaces verts
Des mesures effectuées à Mexico (congrès de Tokyo) montrent l'influence du parc de Chapultepec (500 ha) qui fait baisser la température de 2 à 3 °C dans les parties proches. À 700 m du parc, la baisse de température représente 1 °C en saison humide, 4 °C pendant les mois secs. On note une différence de -6°C le matin ( évaporation de la rosée) et une augmentation des maxima de 1 °C. Vers 14 h, les différences disparaissent. L'influence du parc se fait sentir dans un rayon de 2 km.
Le stockage des pluies fines (inférieures à 5 mm ) est assuré à 99 % dans les espaces verts, qui constituent ainsi une réserve pour l'évaporation. Le stockage n'est que de 50% pour les fortes pluies.
Influence des conditions météorologiques
Dans les faits, l'extension de l'îlot de chaleur est dépendant des conditions météorologiques. Il se développe surtout sur le centre ­ville et sous le vent de celle-ci. Les écarts annuels ne représentent qu'une moyenne : l'écart journalier entre le centre et la périphérie est supérieur. Il dépend de la vitesse du vent : plus le vent est fort, moins les différences de température entre la ville et la campagne sont grandes.
Les écarts les plus grands correspondent, dans les régions tempérées, à des types de temps anticycloniques d'hiver, à ciel clair, sans vent, avec de la neige. Mais des écarts importants peuvent se rencontrer en n'importe quelle saison. On a pu relever 14 °C entre le centre et la périphérie à Paris en janvier et en avril. À Berlin,le 14 février 1963, l'écart atteignait 13,2 °C

## Slide 13
L'influence de la vitesse des vents
L' intensité de l'îlot de chaleur dépend de la vitesse des vents : à Paris, durant l'hiver 1977-1978, les écarts entre Villacoublay en banlieue, à peine touchée par l'urbanisation à cette époque, et la station de la tour Saint-Jacques, au centre de Paris, étaient les suivants :
Vitesse du vent à villacoublay Ecart
1m/s -4.5c°
2m/s -3.4c°
3m/s -3.4c°
4m/s -2.6c°
5m/s -2.2c°
Au-dessus de 5m/s l'écart est négligeable
.Influence de la saison
De la même façon, l'intensité est fonction de la saison. Les variations dépendent de la morphologie urbaine et de l'environnement de la ville. À Paris, les écarts les plus importants correspondent à l'hiver (chaleur anthropique) et à l'été ( stockage de l'énergie solaire dans les bâtiments, évapotranspiration importante dans la campagne).
Le dôme de chaleur
L'îlot de chaleur urbain se développe aussi en hauteur : M. Yos­hino estime qu'à Tokyo l'effet des bâtiments atteint de trois à cinq fois leur hauteur. Une coupe de la structure de la ville montre un réchauffement important dans les basses couches, À Fribourg, en Suisse (D. Ruffieux), un profil vertical des températures montre :
• une cellule chaude (plus de 6 °C par rapport à la campagne) dans les 40 à 50 premiers mètres, correspondant au niveau des toits, déterminée par le réchauffement important des surfaces bâties, que l'on ne retrouve pas en banlieue ;
• une diminution rapide jusqu'à 150 m (+2 °C) ;
• une diminution lente jusqu'à 550 m au-dessus de la ville. L'influence urbaine disparaît complètement à 1 000 m environ au-dessus de la ville.

## Slide 14
DOME DE CHALEUR ET PLUIE
Un rayon lumineux est envoyé du sol vers le nuage. La réflexion de ce: rayon dépend de l'importance du nuage et de sa teneur en gouttes d'eau Les échos radar permettent d'apprécier l'intensité nuageuse. Ces échos sont d'autant mieux masqués que le développement des nuages est impor­tant. On peut suivre ainsi le déplacement d'une perturbation et l'action et l'urbanisation sur celle-ci.
Dans le cas d'une masse d'air stable, en particulier pendant la saison froide, se phénomène dessiné ci-dessus se produit :des échos radar soulignent la moindre activité du front au passage de paris sur lequel ils disparaissent , alors qu'ils ont tendance à se renforcer sur les banlieues ou sous le vent de I'agglomération qu'ils semblent contourner. Dans ce cas, les pluies seront moins fortes sur paris et plus importantes sur les banlieues .

## Slide 15
Les conditions locales peuvent nuancer le schéma. Dans une ville entourée de montagnes, on voit nettement l'affaissement des masses d'air le long des versants, la convergence vers le centre chaud
et l'ascendance provoquée par ce mouvement, comme le montre le graphique ci-contre
le nombre de jours de neige est légèrement inférieur
La diminution du nombre de jours de gel est directement liée à l'augmentation des températures minimales. Elle est spectaculaire.
À Paris Montsouris, le nombre annuel de jours de gel s'est ainsi modifié :
1901-1910 : 56 jours
1921-1930 : 42 jours
1941-1950 : 44 jours
1961-1970 : 36 jours
1971-1980 : 22 jours
Pour la même raison, le nombre de jours où le sol est couvert de neige est moins important dans les villes. Aux causes climatiques, il faut du reste ajouter les effets anthropiques : salage des rues et des trottoirs, piétinement des citadins et circulation des véhicules, enlèvement de la neige....
Les conséquences de l'îlot de chaleur urbain sont très impor­tantes. Elles modifient d'une façon sensible parfois spectaculaire les facteurs climatiques suivants :
• l'humidité relative qui diminue et par suite fait baisser le nombre de jours de brouillard,
• !es précipitations. Leur quantité, leur intensité, leur rythme annuel peuvent être transformés.
• !e vent. La différence thermique entre la ville et la campagne donne naissance à des vents semblables aux brises de mer.
La période végétative s'allonge : 206 jours à Berlin contre 169 jours dans la campagne, soit une augmentation de l'ordre de 21%. Cette création d'un îlot de chaleur urbain est certainement la conséquence la plus importante de l'urbanisation. C'est aussi celle qui a été le mieux étudiée.

## Slide 16
ILOT DE CHALEUR DANS PETITE VILLE
BAD KROZINGEN
Même dans une petite ville , l’îlot de chaleur apparaît nettement :2.5c° en moyenne.

## Slide 17
L’îlot de chaleur diurne n’apparaît véritablement qu’en cours d’après-midi. Nous présente le profil des températures de la ville de Los Angeles. Nous pouvons facilement apprécier les grands écarts de températures entre le milieu rural et urbain et la formation d’un îlot de chaleur urbain au-dessus du centre-ville.

## Slide 18
Les impacts
.1Impacts sur la santé
Transpiration et de dilatation des vaisseaux sanguins.
Banal coup de soleil, fatigue jusqu’à l’épuisement, coup de chaleur, crampes et syncope.
Exacerbation d’un état chronique, notamment les affections cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et rénales.
De plus fortes concentrations d’ozone troposphérique, par exemple, peuvent nuire à la faculté de respirer et causer de l’essoufflement, des douleurs thoraciques, des sifflements et des quintes de toux.
IV.2.10.2 Personnes les plus à risque
* Les personnes âgées ou obèses; atteintes de maladies chroniques (ex. : cardiaques, respiratoires, rénales); prenant certains médicaments (ex. : tranquillisants, diurétiques); vivant seules et qui ne peuvent pas suivre les mesures préventives sans aide (personnes handicapées ou souffrant de troubles mentaux); physiquement actives (ex. : sportifs, travailleurs); résidant dans un logement insalubre; détenant un faible niveau socio-économique. *Les nourrissons et très jeunes enfants.

## Slide 19
Les vents urbains
La villes modifie la vitesse des vents et leur direction par sa rugosité , par la canalisation des vents par les rues . mais aussi par l’influence de l’îlot de chaleur urbain qui donne naissance à des vents thermiques , des brises

## Slide 20
Les rues canalisent les masses d’air . Les immeubles isolés obligent les masses d’air à les contourner , des tourbillons se forment .lorsque les construction se resserrent ,l’effet venturi apparaît : la vitesse de l’air s’accroît très localement . l’écoulement de l’air va se modifier constamment en fonction de la forme des bâtiments , leur hauteur , leur disposition les uns par rapport aux autres , en fonction de la configuration de la ville qui favorise le déplacement des vents , comme le plan damier , ou encore freine la pénétration de l’air à l’intérieur , comme dans la médina arabes ou la ville moyenâgeuse entourée de remparts
la canalisation par les rues

## Slide 21
la canalisation du vent par les rues
Au niveau du sol le vent est canalisé dans les rues ayant une direction proche de la sienne. Sa vitesse s'amenuise sauf dans les cas de fortes différences thermiques d'un lieu à l'autre : la vitesse pouvant s’accélérer et la direction s'inverser.
Dans les rues perpendiculaires, la vitesse des vents est faible, voire nulle, sensible aux moindres différences thermiques de l'intérieur de la ville. Celles-ci peuvent déterminer la direction de l'air dans le cas où le réseau des rues n'est pas rigoureusement perpendiculaire.

## Slide 22
HUMIDITE RELATIVE A MIXICO
Le cantre –ville est beaucoup plus sec : moins de 50% d’humidité relative au lieu de 75%et plus.

## Slide 23
ECOULEMENT DES EAUX ET URBANISATION
Avant l'Urbanisation lors de fortes pluies, une partie de l'eau s’infiltrait dans la terre ou restait retenue dans les racines des arbres. La montée des eau se faisait plus lentement et s'étalait sur un temps plus long ; son intensité restait limitée
Après l'urbanisation, une partie du substratum devient imperméable, l'eau ne peut pas s'infiltrer, elle ruisselle rapidement sur le sol lisse ou passe dans des égouts qui la conduisent sans perte (pas d'évaporation) et sans délai â la rivière. Pour ces raisons, la crue survient plus tôt et avec une intensité doublée ou triplée. Ses dégâts sont importants car la surface imperméabilisée ne cesse de croître. Seule la construction d'un barrage permet de limiter la montée des eaux .

## Slide 24
La pollution atmosphérique

## Slide 25
EVOLUTION DE LA POLLUTION
A ROUEN
la zone de forte pollution qui recouvrait une grande partie du . méandre et toute la partie basse de la ville s’est réduite progressivement à un petit espace à proximité des usines .

## Slide 26
Scénarios des émissions passées et futures de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de dioxyde de carbone, par rapport à 1990.

## Slide 27
CONCENTRTION MOYENNE EN SO2
A BIENNE (SUISSE)
Au pied d’une montagne comme le jure , l’accumulation de masses d’air froid est importante dans les parties basses et la dispersion verticale des polluants se fait mal . dans une ville comme Bile
( Bienne ) , les fortes valeurs de pollution correspondent à la partie habitée et à la région légèrement sous le vent de la ville.

## Slide 28
CIRCULATION AEROLOGIQUE DANS UNE RUE
dans les << rues –canyons >> la circulation de l’air est complexe et forme une espèce de grand tourbillon qui explique que les polluants au sol ont une direction inverse du vent en altitude .

## Slide 29
TRANSFORMATION DES OXYDES D’AZOTE
A LOS ANGELES
la transformation des oxydes d’azote est un phénomène complexe qui demande un certain temps et dépend de l’intensité de la circulation automobile et des condition atmosphérique . des étude effectuées à los Angeles ont donné les résultats ci- dessus .
l’émission maximal des oxydes d’azote se produit ver 8h , lors du trafic automobile le plus important ; celle des dioxydes culmine à 10h , ( durée de la transformation chimique ) la formation de l’ozone qui symbolise le stade ultime de cette transformation apparaît vers 14h , à ce moment , la radiation solaire est intense et favorise ce phénomène ,le trafic est moindre : de plus les atomes d’oxygène issus de la transformation chimique donnent de l’ozone au lieu de se mélanger avec les oxydes d’azote pour former des dioxydes : ce que produit lorsque le trafic est important .

## Slide 30
Lorsque les masses d’air sont instables , la dispersion verticale des polluants est très rapide . les noyaux de condensation augmentent rapidement et des gouttes d’eau se forment autour des aérosols qui retombent très prés de leur lieu d’émission.
POLLUTION ET RETOMBEES D’après une observation à Nairobi

## Slide 31
Dommages dus aux pluies acides

## Slide 32
La forêt se meurt - Erzgebirge / Allemagne source: laif-Foto

## Slide 33
L'effet de serre de la Terre est primordial à la vie. Sans l'effet de serre, notre planète aurait une température moyenne de -18°C au lieu de 15°C. Ce sont des gaz qui laissent passer la lumière (ondes courtes) qui vient du Soleil vers la Terre mais qui piègent le rayonnement infrarouge (les ondes longues) entre les gaz à effet de serre de l'atmosphère et la Terre. Tout fonctionne comme une véranda.

## Slide 35
Problèmes urbain liés au climat

## Slide 36
Le problème de l'eau dans les villes
L'urbanisation accroît les problèmes liés aux fortes pluies. Nous avons vu précédemment que la ville augmentait le nombre des orages. L'intensité des averses grandit et des pluies supérieures à 100 mm en une ou deux heures ne sont pas rares, elles provoquent un écoulement rapide en liaison avec l'imperméabilisation des sols. Des dégâts, beaucoup plus importants proportionnellement que dans les campagnes, surviennent
La consommation d'eau est dépendante du climat : la chaleur et la sécheresse favorisent l'augmentation de la consommation et le tarissement des puits. La demande au réseau public est alors accrue.
Ce problème risque de s'aggraver pour les raisons suivantes :
• augmentation de la consommation liée à l'accroissement de la population urbaine .
• concurrence des aménagements hydro agricoles autour des villes avec la production de riz, de tomates comme à Saint-Louis, déve­loppement de l'industrie consommatrice d'eau, du tourisme.
Dans ce cas, la succession de plusieurs saisons sèches risque de devenir dramatique pour la population urbaine qui ne dispose­rait plus d'une eau suffisante pour sa consommation.

## Slide 37
Inondation au Texas le 06/07/2002

## Slide 38
Inondation importante au nord du Pérou causée par El Nino 1997/1998

## Slide 39
Le froid
Une des perturbations les plus importantes de l'activité urbaine est due au froid. Celui-ci est générateur de gel, de verglas, de neige, qui vont avoir des conséquences sur la circulation urbaine, sur les activités économiques et sur la vie de tous les jours. II existe une différence entre les villes qui tous les hivers sont sujets à des froids intenses et celles qui ne supportent que très exceptionnellement les contrecoups d'une vague de froid intense et qui sont, pour cette rai­son, beaucoup plus atteintes lorsque les basses températures surviennent
Le froid et les transports urbains
Les transports sont perturbés par le verglas, la neige. Le ver­glas est surtout dangereux entre 7 et 10 h ( températures asses cor­respondant à un trafic intense). Pour la neige, l'épaisseur est déterminante : à partir de 3 cm, des perturbations apparaissent au-delà de 10 cm, le trafic est interrompu. les dérangements sont aggravés lorsque les chutes de neige surviennent en fin de nuit et quand le vent est fort ( formation de congères). À Colmar, pendant le grand froid de janvier 1985, un tramway déraille. À la gare de Strasbourg de petites chaufferettes étaient installées près des aiguillages pour permettre la continuation du trafic. Le salage pour se protéger du verglas possible est assez mauvais car il entraîne la corrosion des carrosseries, de plus les sols légèrement salés à proximité des chaussées peuvent handicaper la croissance des arbres. mais la toxicité du sel reste très secondaire en ville.

## Slide 41
Après le blizzard de 1999 au USA à Chicago (en haut) et à Denver (en bas) avec 80,80 centimètres ou 31,80 pouces ce qui a était la seconde des plus grandes tempêtes de neige enregistrées

## Slide 42
La perturbation de la vie économique
Certains secteurs économiques peuvent être handicapés par les vagues de froid. La construction des bâtiments est directement touchée par les basses températures. Déjà, au-dessous de 10 °C, les premières difficultés apparaissent ; au-dessous de - 2 °C, tout tra­vail extérieur devient dangereux. L'activité du bâtiment peut être réduite de 80 %
Certains commerces ou certaines industries peuvent être favorisés, comme l'élaboration ou la vente de tous les produits qui permettent de lutter contre le froid (chauffage d'appoint, certains types de vêtements...). I1 ne faut pas oublier que la principale utilisation du sel aujourd'hui est destinée à la lutte contre le froid.
L'habitat
Au cours de cette période, la température la plus basse a atteint - 18 °C et s'est accompagnée d'une neige extrêmement fine et pénétrante. Les immeubles sont généralement conçus pour supporter des températures de - 7 à - 8 °C. Aussi les défaillances techniques ont-elles été importantes : des chaudières tombent en panne à force d'être sollicitées, des tuyaux éclatent mal protégés contre les basses températures, provoquant des fuites d'eau. La température dans certaines habitations, bureaux ou écoles tombe à 3 ou 4 °C. Résul­tat : un développement considérable des chauffages d'appoint et une consommation d'électricité de + 27% par rapport à janvier 1984. La hausse du coût de la note d'électricité a atteint 60% en moyenne. Le chauffage d'appoint au butane ou propane a doublé. Certains tuyaux, mal chauffés, ont éclaté sous l'action du gel.
Des étages supérieurs ont été sinistrés par l'inondation des greniers où s'accumulait une petite neige très fine qui passait exceptionnellement par les toitures mal isolées.

## Slide 44
Climat et santé dans les villes
Il est assez difficile d'étudier avec précision cette question car nous cherchons à déterminer l'incidence possible des modifications du climat urbain sur la santé. II faut, pour ce faire, écarter les influences climatiques générales sur l'homme, les facteurs patholo­giques liés à la ville et à la pollution atmosphérique. la ville entraînait une sorte de désa­daptation au climat des citadins. aussi, les stress dus aux vagues de froid ou aux vagues de chaleur sont davantage ressentis dans les villes que dans les campagnes..
Quelque solution
Les solutions pour contrer l’îlot de chaleur urbain
Deux solutions majeures sont proposées :
*La première est de remplacer les surfaces foncées comme les toits noirs et les routes asphaltées par des surfaces claires et réfléchissantes
* la deuxième est d’augmenter la quantité d’espaces verts
*Construction les maisons avec des revêtements permettant d'économiser l'énergie * l’adaptation et amélioration la fabrication de l’automobile pour démunie la pollution liée a l’automobile.