## Slide 1
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
L’UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE
Département de gestion et techniques urbaines
Le Plan d’Occupation du Sol
Encadre par:
Realise par:
Année Universitaire 2011-2o12

## Slide 2
Le périmètre de l'étude est situé au Sud Est, de la ZHUN Sud de la commune de Ain Smara sur un terrain vierge d'une superficie de 13.00 Ha, limite par :
Au Nord : Foret et les 506 logements S.P.I.E
Au Sud : 542 logements O.P.G.I
A l'Est: Promotion immobilière GERIC
A l'Ouest: Lotissement GHIMOUZ

## Slide 3
ANALYSE PHYSIQUE :

## Slide 4
PENTE :
Site de 1'étude présente un relief peu accidenté dont le sens de la pente est de l'ouest a l’est variant de 2 % a 6 %, et ne présente aucun risque de glissement de terrain.

## Slide 5
LA GEOLOGIE :Les terrains du maestrichtien-montien qui dominent le périmètre d’étude sont représentés essentiellement par des marnes plus ou moins argileuses gris noirs apparemment épaisses. la carte géologique au 1/50 000 de oued el ATHMANIA montre que le substratum sur lequel reposent les marnes argileuses est formé de calcaire et marno-calcaire du maestrichtien moyen et inférieur

## Slide 6
GEOTECHNIQUE :
en conclusion le terrain de l'étude présente un sol homogène, résistant en profondeur et des bonne qualités géotechniques. la contrainte admissible est déterminée a 2 bars.

## Slide 7
LE CLIMAT :
les vents :les vents dominants sont humides et froids de direction : Nord-ouest en hiver et en été c’est le Sirocco qui souffle ; un vent sec et chaud de direction Sud.
Les mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | L’année
Vitesse moyenne(M/S) | 2.61 | 2.63 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.06 | 2.10 | 2.07 | 2.46 | 2.61 | 2.40

## Slide 8
Nord est en hiver
Sud en été

## Slide 9
la pluviométrie :
La moyenne pluviométrique calculée pour la période (1988-1997) est estimée à : 497,8 mm.
La plus grande valeur enregistrée était en mois de Décembre ; 74,4mm alors que la plus basse était estimée à 8mm en mois de Août.
Les mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pluies (mm) | 79.12 | 51.54 | 45.62 | 50.7 | 39.1 | 19.4 | 4.2 | 10 | 39.4 | 32 | 57.2 | 83.2

## Slide 10
la température :
de part sa situation dans les hauts plateaux, la ville connaît un été chaud et sec ou la moyenne annuelle maximale de la température enregistrée pour le mois de Juillet était de 25,6°C, et la moyenne annuelle minimale était de 6°C en mois de Janvier.
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | année
Taux min | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 14.9 | 17.7 | 18.2 | 14.7 | 11 | 6.6 | 3.7 | 3.5
Taux max | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 17.2 | 23.5 | 29.8 | 33.4 | 33.2 | 28.4 | 22.8 | 16.6 | 13.9 | 21.1
moyenne | 7.1 | 8.3 | 9.9 | 11.8 | 16.9 | 22.4 | 25.5 | 25.7 | 21.5 | 16.9 | 11.6 | 8.8 | 15.5

## Slide 11
السنة | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | الشهر
227.75 | 313.1 | 350.3 | 318 | 260.4 | 210 | 198.4 | 151.2 | 155 | 151.9 | 165 | 207.7 | 252 | معدل التشمس بالساعات
Ensoleillement

## Slide 13
ANALYSE URBANISTIQUE:

## Slide 14
Conformément aux orientations du P.D.A.U intercommunal, il se dégage que ce site est réservé strictement à recevoir des équipements a caractère social éducatifs, culturel, cultuel, administratifs etc. Et cela pour combler le déficit très ressenti en ce domaine en particulier dans la ZHUN de AIN SMARA qui profitera directement de l'implantation de ces équipements.

## Slide 15
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le site couvert par le présent règlement est composé de 02 zones réglementaires homogènes , qui sont :
- Zone urbanisable habitat collectif
- Zone urbanisable d’équipements

## Slide 16
Zone urbanisable habitat collectif :La zone d’habitat collectif est constituée de l’habitat collectif proposé au niveau du périmètre d’intervention Elle est composée de 248 logement
Cette zone occupe une superficie totale de 1.97 ha, elle a pour vocation principale d’accueillir des habitations collectives.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DE SOL AUTORISEES
Sont autorisées les constructions d’habitat collectif et leurs annexes.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’ UTILISATION DE SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les constructions à usage d’habitation de typologie autre que celle autorisée ci dessus
- Les établissements ou installations pouvant être nuisibles ou gênants pour l’ensemble de l'agglomération.
- Les campings et caravanings
- Les exploitations de carrières
- Les dépôts divers
- La création de cimetière

## Slide 17
ACCES ET VOIRIE
- La voie secondaire doit avoir une largeur de 11m avec (deux voies de 3.5m + 2 m trottoir de part et d’autre. Elle doit être bordée de caniveaux et assurer la sécurité de la circulation que ce soit dans son tracé ou dans son aménagement du sol.
- Les accès doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et du trafic de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour celle-ci.
- L’ensemble des voies assure une liaison facile et complète entre toutes les parties du tissu urbain
- le boulevard proposé doit avoir une largeur variant de 20 mètres (7 m de chaussée x 2 + terre plein de2 m + trottoir de2 m Elle doit être bordée de caniveaux et assurer la sécurité de la circulation que se soit dans son tracé ou dans son aménagement du sol.

## Slide 18
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux visés par cet article sont les réseaux d’eau potable, d’assainissement, pluviales, électricité.

## Slide 19
TYPOLOGIE DE L’HABITAT
Les typologies de l’habitat retenues sont le collectif
La finalité est de créer une certaine cohérence dans l'aménagement du P.O.S, tout en respectant l’aspect architectural et la typologie existante.
La hauteur des constructions maximale est :
-de 05 niveaux (R+4) pour l'habitat collectif.
-Des commerces au RDC des constructions collectives, sont proposés pour assurer la desserte de la population en produits de consommation et en services et dynamiser et animer le site.
PROGRAMME D'HABITAT
- Surface d’intervention (S int) = 13.00 ha
- Densité brute (D b) = 19 logements / ha. Densité nette (D n) = 96 logement / ha
- Typologie :- habitat collectif
- Nombre de logements =248 logts
Population = Nombre de logements x TOL (5) = 248 x 5 = 1240 habitants.